1. Рекомендуемое оборудование

| Рисунок : C4CK38YD |  |
| --- | --- |

[A] : Шаблон для сверления .

[B] : Шаблон для правки.

[C] : Шаблон для регулировки.

2. Снятие

До номера DAM : 9387 ; Добавьте еще одно крепление к верхней передней салазке боковой сдвижной двери.

Удерживайте дверь с помощью приспособления (-). 1332.

Снять :

- Неподвижная часть верхней направляющей

- Верхняя салазка

2.1. Этап 1

| Рисунок : C4CK38VD |  |
| --- | --- |

Добавление дополнительного крепления ( 1) к верхней салазке.

| Рисунок : C4CK38UD |  |
| --- | --- |

Закрепите шаблон для сверления [A] с помощью 2 болтов M6, чтобы просверлить отверстие диаметром 3 mm.

Просверлите отверстие для крепления Ø 3 mm.

Поднимите шаблон и поверните его на 180°, чтобы просверлить отверстие диаметром 9.

Просверлите отверстие для крепления Ø 9 mm.

Поднимите шаблон.

| Рисунок : C4CK391D |  |
| --- | --- |

2.2. Этап 2

Пропилите отверстие на глубину не менее 1,2 mm.

Отрегулируйте ход приспособления для зажатия на величину 2,9 mm.

Зажмите утопленную гайку PP1933.

Проверьте выравнивание с внутренней панелью.

| Рисунок : C4CK38WD |  |
| --- | --- |

2.3. Этап 3

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Перед установкой салазки и регулировкой двери проверьте и при необходимости выправите внутреннюю панель боковой сдвижной двери на уровне верхнего центрирующего элемента с помощью приспособления [B].

Закрепите приспособление [B] на внутренней панели на уровне верхнего центрирующего элемента с помощью 2 болтов Ø 6 mm : Максимальная длина болта 35 mm.

Затяните болты, чтобы выправить внутреннюю панель ; Затяжка моментом ...5 дН.м.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Для шасси, имеющих номера, более ранние чем DAM 9387, необходимо каждый раз применять этапы 1 - 2.

Необходимо обязательно выполнять этапы 1 - 2, чтобы устранить проблемы, связанные с затрудненным закрыванием и герметизацией от попадания воды и наружного воздуха (аэродинамического шума или видимых щелей).

Этап 3 должен выполняться в случае затруднений закрывания, связанных с деформацией или разрушением направляющих (салазок, рельсов или упоров), центрирующих элементов (центрирующих скоб и направляющих штырей) или закрывания (замка и скобы), которые должны каждый раз сопровождаться.

Этапы 1 - 2 не могут выполняться отдельно.

Этапы 1 - 2 могут выполняться без применения этапа 3 ; И наоборот, в случае применения этапа 3 последнему должны обязательно предшествовать этапы 1 - 2.

3. Установка

Установите на место верхнюю салазку ; Вставьте ее сначала в верхнюю направляющую.

Установите на место неподвижную часть верхней направляющей.

Установите и заверните 3 креплений, не затягивая их до упора.

4. Регулировка

| Рисунок : C4CF1CVC |  |
| --- | --- |

Регулировки выполняются путем воздействия на : Подвижные салазки (1 - 2 - 3).

| Рисунок : C4CF12XC |  |
| --- | --- |

Регулировки выполняются путем воздействия на :

- Скоба замка (4)

- Верхний центрующий элемент (5)

- Нижний центрующий элемент (6)

Закрыть дверь.

| Рисунок : C4CF1CWC |  |
| --- | --- |

Проверьте зазоры и выравнивание : A - B - C - D.

4.1. Регулировка зазоров и выравнивания

Проверьте совпадение стилеобразующей линии на боковой сдвижной двери с аналогичными линиями на заднем крыле и передней двери.

Отрегулируйте в среднем положении, чтобы получить постоянный зазор между боковой сдвижной дверью и задним крылом.

Эти регулировки выполняются исключительно путем воздействия на вертикальное положение (Z) нижней салазки (1) и средней салазки (2).

4.2. Допустимые разбросы

Зазор в верхней или нижней части : От 1 до 1.5 мм.

Выравнивание стилеобразующей линии в верхней или нижней части заднего крыла и в верхней или нижней части передней двери : От 1 до 1.5 мм.

Не допускается, чтобы стилеобразующая линия на двери располагалась выше стилеобразующей линии на передней двери и ниже стилеобразующей линии на заднем крыле, а также наоборот.

ПРИМЕЧАНИЕ : При воздействии на салазки затяните болты заданным моментом.

4.3. Регулировки выравнивания : Скобы (Выравнивание в задней части)

Z :Направление вертикальной регулировки (Высота (/) ).

Y :Направление боковой регулировки.

Приблизьте болты фиксации скобы ( 4), не затягивая их, таким образом, чтобы обеспечить их скольжение без зазора.

Проверьте состояние : Замок двери (При необходимости замените).

Осторожно закройте дверь, чтобы скоба вошла в замок, но не защелкнулась.

ПРИМЕЧАНИЕ : Визуализируйте само-позиционирование по высоте (Z) скобы.

Зафиксируйте скобу в данном положении, затянув болты заданным моментом.

Убедитесь, что замок не вошел в скобу.

Нарисуйте новый контур фломастером, чтобы обозначить положение скобы.

Закройте дверь, не прилагая больших усилий, чтобы замок заперся.

Проверьте выравнивание боковой сдвижной двери в середине задней стилеобразующей линии справа от скобы : 1,5 mm.

Если параметры выравнивания не удовлетворяют указанным критериям, изменяйте исключительно боковое положение (Y) скобы : Используйте нарисованные штрихи, чтобы ориентировать регулировки.

ПРИМЕЧАНИЕ : При воздействии на скобы, затяните болты требуемым моментом.

4.4. Регулировки выравнивания : Нижний центрирующий элемент (Выравнивание передней нижней части)

Вставьте крепежные болты нижнего центрирующего элемента ( 6), не затягивая их, таким образом, чтобы позволить им скользить без зазора.

| Рисунок : C4CK390D |  |
| --- | --- |

Установите шаблон для регулировки [ C] на центрирующий элемент.

Осторожно закройте дверь, чтобы вставить конец шаблона [ C] в направляющий элемент нижнего центрирующего штыря на стойке кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ : Визуализируйте само-позиционирование по высоте (Z) нижнего центрирующего элемента.

Зафиксируйте в данном положении нижний центрирующий элемент, затянут болты заданным моментом.

Нарисуйте новый контур фломастером, чтобы указать положение нижнего центрирующего элемента.

Закройте дверь, не прилагая больших усилий, чтобы замок заперся.

Проверьте выравнивание боковой сдвижной двери в нижней части передней стилеобразующей линии справа от нижнего центрирующего элемента : Максимум 2,5 mm.

Если параметры выравнивания не удовлетворяют указанным критериям, изменяйте исключительно боковое положение (Y) нижнего центрирующего элемента : Используйте нарисованные штрихи, чтобы ориентировать регулировки.

ПРИМЕЧАНИЕ : При воздействии на скобы, затяните болты требуемым моментом.

4.5. Регулировки выравнивания : Верхний центрирующий элемент (Выравнивание верхней передней части)

Ослабьте болты фиксации верхней салазки ( 3) таким образом, чтобы обеспечить скольжение без зазора ее колпака.

Осторожно закройте дверь, чтобы вставить верхний центрирующий элемент ( 5) в его скобу.

ПРИМЕЧАНИЕ : Визуализируйте само-позиционирование по высоте (Z) верхнего центрирующего элемента.

Зафиксируйте положение верхнего центрирующего элемента, затянув болты заданным крутящим моментом.

Обведите новый контур с помощью фломастера, чтобы указать положение центрирующего элемента.

Закройте дверь, не прилагая больших усилий, чтобы замок заперся.

Проверьте выравнивание боковой сдвижной двери на уровне передней стилеобразующей линии : Максимум 2,5 mm.

Проверьте выравнивание боковой сдвижной двери в верхней части : 150 mm.

Если параметры выравнивания не удовлетворяют ранее указанным критериям, воздействуйте на боковое положение (Y) верхнего центрирующего элемента : Используйте нарисованные штрихи, чтобы ориентировать регулировки.

ПРИМЕЧАНИЕ : Если окажется невозможным обеспечить выравнивание в пределах допусков, необходимо заменить дверь.

Расположите боковую сдвижную дверь таким образом, чтобы верхний центрирующий элемент находился на входе в свое гнездо.

Воздействуйте на колпак верхней салазки таким образом, чтобы конец центрирующего элемента (штыря) находился на боковой оси (Y) его направляющей.

Зафиксируйте положение верхнего центрирующего элемента, затянув болты заданным крутящим моментом.

4.6. Проверка - Открывание/закрывание

По окончанию различных регулировок выполните следующие проверки :

- При закрывании двери запирание замка обеспечивается при скорости нормального закрывания

- Открывание двери должно происходить без повышенного сопротивления на уровне центрирующих элементов и без ощущения залипания уплотнителя

Если необходима регулировка :

- Приблизив замок к скобе ; Отрегулируйте высоту (Z) скобы

- Отпирание замка приводит к смещению задней части двери на расстояние больше 3 - 4 мм ; Для улучшения выравнивания воздействуйте в боковом направлении (Y) (Величина выравнивания боковой сдвижной двери /заднего крыла не должна превышать 1.5 мм)

- Нижний центрирующий элемент цепляется за свое направляющее гнездо ; Отрегулируйте боковое направление (Y) или положение по высоте (Z) нижнего центрирующего элемента ; Проверьте выравнивание боковой сдвижной двери / передней стойки (Величина выравнивания боковой сдвижной двери / передней стойки не должна превышать 2,5 мм)

4.7. Проверьте герметичность уплотнителя

Убедитесь, что уплотнитель боковой сдвижной двери и пылезащитный уплотнитель находятся в хорошем состоянии.

Убедитесь, что боковая сдвижная дверь в достаточной степени сжимает уплотнитель на уровне верхнего и нижнего центрирующего элементов.

Убедитесь, что при движении боковая сдвижная дверь не отходит от уплотнителя.

Выполните следующие операции (При необходимости) : Замените дефективные уплотнители сдвижных боковых дверей (Уплотнители боковой сдвижной двери и пылезащитные уплотнители).

Неисправность герметичности на уровне верхнего центрирующего элемента :

- Выправите внутреннюю панель боковой сдвижной двери на уровне упора верхнего центрирующего элемента

- Оптимизируйте регулировку верхнего центрирующего элемента

Неисправность герметичности на уровне нижнего центрирующего элемента :

- Убедитесь, что палец центрирующего элемента не согнут

- Выньте прокладки, которые установлены между нижней салазкой и внутренней панелью

- Оптимизируйте регулировку нижнего центрирующего элемента

- Еще раз проверьте регулировку верхнего центрирующего элемента

5. Моменты затяжки (Крепления )

| Обозначение | дН.м |
| --- | --- |
| Верхняя каретка | 1 |
| Средняя салазка | 2 |
| Нижняя салазка | 2 |
| Скобы | 1 |
| Верхний центрирующий элемент | 0,6 |
| Нижний центрирующий элемент | 0,6 |
| Неподвижная часть верхней направляющей | 1 |
| Упор нижнего рельса | 1 |
| Упор верхней направляющей | 1 |

.